## Slide 1
Битумное оборудование
Интерактивный гид по всей линейке оборудования ErichHahn

## Slide 2
Надежное оборудование,
проверенное временем
опыта в проектировании, строительстве и автоматизации решений
для нефтеперерабатывающей,
дорожно-строительной отрасли
и смежных индустрий
30 лет
Внедряем инновационные технологии, гарантируем надежность и высокое качество на каждом этапе сотрудничества
Экологичные технологии
Высокие стандарты производства и энергоэффективные технологии, подтвержденные сертификатами
Гарантийное и сервисное обслуживание
в течении всего времени эксплуатации. Гарантия 1 год на оборудование
Автоматизация работы оборудования
Снижает операционные затраты и увеличивает рентабельность продукта
Модульная система
Помогает встроиться в имеющуюся инфраструктуру, предполагает индивидуальные решения

## Slide 3: Линейка оборудования
Установка модификации битума MB
Битумные заводы-терминалы
Установки разгрузки / загрузки битума
Мобильный мини-терминал
Битумный мини-терминал
Окислительная установка OBP-25
Резервуары хранения
Перекачивающее оборудование
Вспомогательное оборудование
Установка плавления битума BMP-6
Для перехода на нужное оборудование кликни на название в списке
erichhahn.ru

## Slide 4: Виды резервуаров
Ёмкость для хранения продукта
Система обогрева термальным маслом
Теплоизоляция стен, крыши и днища резервуара
Система контроля пожарной безопасности
Система мониторинга температуры продукта
Система предотвращения от перелива
Система отвода паров
Лестницы с ограждениями
Объёмы хранения: 30 / 50 / 80 / 100 м3
Система обогрева: на основе термального масла
Макс. температура рабочей среды: 180 ºС
Габаритные размеры (диаметр х высота):
30 м3 (2,5 м х 6,7 м)
50 м3 (2,5 м х 13,6 м)
80 м3 (2,7 м х 15,6 м)
100 м3 (3,4 м х 17 м)
Резервуар мобильный интенсивного нагрева
Резервуар длительного хранения
Кликни на название – появится пояснение
Резервуар интенсивного нагрева
Объёмы хранения: 400 / 700 / 950 м3
Система обогрева на основе термального
масла
Макс. температура рабочей среды: 160 ºС
Габаритные размеры (диаметр х высота):
400 м3 (8,5 м х 9 м)
700 м3 (10,4 м х 9 м)
950 м3 (10,4 м х 12 м)
Ёмкость для хранения продукта
Система обогрева термальным маслом
Система загрузки и выгрузки продукта
Система контроля пожарной безопасности
Система мониторинга температуры продукта
Система предотвращения перелива
Система отвода паров
Площадки обслуживания и ограждения
Лестницы с ограждениям
Характеристики
Комплектация
Объёмы хранения: 4900 / 9000 / 10000 м3
Система обогрева: на основе термального
масла
Макс. температура рабочей среды: 160 ºС
Габаритные размеры (диаметр х высота):
4900 м3 (19 м х 18 м)
9000 м3 (26 м х 18 м)
10000 м3 (26 м х 20 м)
Ёмкость для хранения продукта
Система обогрева термальным маслом
Система загрузки и выгрузки продукта
Система контроля пожарной безопасности
Система мониторинга температуры
продукта
Система отвода паров
Площадки обслуживания и ограждения
Лестницы с ограждениями

## Slide 5
Виды резервуаров
Мобильный | MT
Интенсивный нагрев | HT
Длительное хранения | ST
Технические характеристики
Кликни
для перехода на другие резервуары
Кликни, чтобы узнать подробнее
Резервуар длительного хранения | ST
Предназначены для долгосрочного хранения вязких продуктов с сохранением качества,
а также могут использоваться как техноло-гические емкости на заводах, нефтяной, газовой, химической, пищевой и других отраслей промышленности.
Модельный ряд:
ST-4900, объем 4900 куб.м
ST-9000, объем 9000 куб.м
ST-10000, объем 10000 куб.м
Световой люк
Устройство отвода паров
Замерный люк
Кольцевая лестница
Устройство загрузки
Устройство разгрузки
Система нагрева
Люк-лаз
Устройство предотвращения перелива
Дополнительное оборудование
Для перехода на нужное оборудование кликни на деталь или название

## Slide 6
Виды резервуаров
Технические характеристики
Кликни, чтобы узнать подробнее
Резервуар интенсивного нагрева | HT
Модельный ряд:
HT-400, объем 400 куб.м
HT-700, объем 700 куб.м
HT-950, объем 950 куб.м
Устройство предотвращения перелива
Дополнительное оборудование
Световой люк
Устройство отвода паров
Замерный люк
Кольцевая лестница
Устройство загрузки
Устройство разгрузки
Система нагрева
Люк-лаз
Боковое
Перемешивающее Устройство
Предназначены для долгосрочного хранения вязких продуктов с сохранением качества, а также могут использоваться как технологические емкости на заводах, нефтяной, газовой, химической, пищевой и других отраслей промышленности.
Мобильный | MT
Интенсивный нагрев | HT
Длительное хранения | ST
Кликни
для перехода на другие резервуары
Для перехода на нужное оборудование кликни на деталь или название

## Slide 7
Разгрузка продукта
Электронагревательные тэны
Загрузка продукта
Вход маслосистемы
Устройство отвода паров
Перемешивающее устройство
Сигнализатор максимального уровня
Пробоотборник
Термометр и преобразователь температуры
Резервуар мобильный интенсивного нагрева | MT
Виды резервуаров
Технические характеристики
Кликни, чтобы узнать подробнее
Комплектация
Люк-лаз
Замерный люк
Мобильные резервуары предназначены для интенсивного нагрева и хранения вязких продуктов с сохранением качества, а также могут использоваться как технологические емкости на заводах нефтяной, газовой, химической, пищевой и других отраслей промышленности.
Занимают минимум производственной площади и легко транспортируются с помощью автомобильного транспорта.
Мобильный | MT
Интенсивный нагрев | HT
Длительное хранения | ST
Кликни
для перехода на другие резервуары
Для перехода на нужное оборудование кликни на деталь или название

## Slide 8
Боковое перемешивающее устройство | SMD
Виды резервуаров
Кликни, чтобы узнать подробнее
Боковое перемешивающее устройство предназначено для гомогенизации вязких продуктов, находящихся на хранении в резервуарах. Устройство представляет собой вал с трехлопастной мешалкой, которая приводится в действие мотор-редуктором.
Перемешивающее устройство монтируется на боковой поверхности резервуара, под углом 90° к вертикали.
Герметичность выхода вала обеспечивается торцевым уплотнением.
Мобильный | MT
Интенсивный нагрев | HT
Длительное хранения | ST
Кликни
для перехода на другие резервуары

## Slide 9
Предназначено для разгрузки резервуаров и освобождения от придонного остатка продуктов. Состоит из системы трубопроводов и запорной арматуры.
Разгрузка резервуаров осуществляется дистанционно при помощи патрубка с электроприводом, который расположен над регистрами системы обогрева.
Дополнительно, резервуары оборудованы запорной арматурой с ручным управлением для освобождения резервуара от придонного остатка нефтепродуктов.
Устройство разгрузки
Виды резервуаров
Кликни, чтобы узнать подробнее
Мобильный | MT
Интенсивный нагрев | HT
Длительное хранения | ST
Кликни
для перехода на другие резервуары

## Slide 10
Система нагрева
Сборно-распределительный блок
Трубчатые регистры
Коллектор масляный
Кликни на деталь – появится пояснение
Виды резервуаров
Кликни, чтобы узнать подробнее
Мобильный | MT
Интенсивный нагрев | HT
Длительное хранения | ST
Кликни
для перехода на другие резервуары

## Slide 11
Регистры обеспечивают разогрев битума до заданной температуры. Представляют трубчатые конструкции, которые располагаются по всему днищу резервуара.
Все функциональные блоки системы обогрева резервуара объединены между собой соединительными трубопроводами.
Количество регистров зависит от объема резервуара.
Виды резервуаров
Кликни, чтобы узнать подробнее
Мобильный | MT
Интенсивный нагрев | HT
Длительное хранения | ST
Кликни
для перехода на другие резервуары
Система
нагрева
Трубчатые регистры

## Slide 12
Предназначен для равномерного распределения потока теплоносителя в регистры нагрева резервуаров. Масляный коллектор располагается рядом с резервуаром
Масляный коллектор располагается рядом с резервуаром
Коллектор состоит из прямого и обратного трубчатых коллекторов на необходимое количество потребителей, отсечной арматуры (вентилей сильфонного типа), датчика температуры на обратном контуре, датчика давления на прямом контуре и кронштейнов.
Коллектор масляный
Виды резервуаров
Кликни, чтобы узнать подробнее
Мобильный | MT
Интенсивный нагрев | HT
Длительное хранения | ST
Кликни
для перехода на другие резервуары
Система
нагрева

## Slide 13
Виды резервуаров
Кликни, чтобы узнать подробнее
Мобильный | MT
Интенсивный нагрев | HT
Длительное хранения | ST
Кликни
для перехода на другие резервуары
Система
нагрева
Сборно-распределительный
блок
Предназначен для плавного и равномерного распределения теплоносителя по регистрам и функционирует в роли нагревательного элемента системы. Устанавливается в резервуары объемом от 4900 тонн.

## Slide 14
Устройство верхней загрузки
Устройство оснащено затвором с электроприводом, который открывается при подаче сигнала оператором на заполнение резервуара.
Устройство снабжено желобом для равномерного стока, который предотвращает разбрызгивание битума в резервуаре при загрузке, минимизируя процесс окисления.
Энергоэффективная технология верхнего налива сокращает потребление энергии за счет отсутствия необходимости предварительно нагревать битум в резервуаре, чтобы произвести дозагрузку продукта. Верхний налив позволяет снизить необходимые характеристики грузовых насосов.
Загрузка резервуара осуществляется через патрубок, выведенный выше максимального уровня налива в резервуаре.
Виды резервуаров
Кликни, чтобы узнать подробнее
Мобильный | MT
Интенсивный нагрев | HT
Длительное хранения | ST
Кликни
для перехода на другие резервуары

## Slide 15
Количество лопастей зависит от высоты резервуара, а их размер меняется в зависимости от диаметра резервуара. Для резервуаров 50 и 100 м3 используются четырехуровневые лопасти диаметром 1,5 метра.
Вверху устройства установлен цилиндрический мотор-редуктор с параллельными валами NORD потребляемой мощностью от 11 кВт и полностью закрытым корпусом с вентиляторным охлаждением TEFC.
Мешалка монтируется сверху емкости вертикально по ее оси или с небольшим эксцентриковым смещением вала
Перемешивающее устройство состоит из опоры, лопастей и мотор-редуктора. Опора произведена из прочной углеродистой стали с фторопластовой втулкой
Предназначено для перемешивания вязких застывающих жидкостей и придания им однородной консистенции
Вертикальное перемешивающее устройство
Виды резервуаров
Кликни, чтобы узнать подробнее
Мобильный | MT
Интенсивный нагрев | HT
Длительное хранения | ST
Кликни
для перехода на другие резервуары

## Slide 16
Обеспечивает проветривание внутреннего пространства резервуара перед и во время проведения ремонтных, профилактических или обслуживающих работ, а также при зачистке резервуара. Это необходимо для снижения концентрации вредных и взрывоопасных паров, обеспечения безопасности персонала и создания условий для работы внутри емкости.
Позволяет проводить визуальный осмотр внутреннего состояния резервуара без применения искусственного освещения, что особенно важно при работах, где использование электроприборов может быть опасно из-за возможного присутствия паров нефтепродуктов
Обеспечивает доступ для проведения монтажных и демонтажных работ по установке или обслуживанию оборудования внутри резервуара
Световой люк
Виды резервуаров
Кликни, чтобы узнать подробнее
Мобильный | MT
Интенсивный нагрев | HT
Длительное хранения | ST
Кликни
для перехода на другие резервуары

## Slide 17
Кольцевая лестница в резервуаре для темных нефтепродуктов предназначена для обеспечения безопасного и удобного доступа персонала к верхней площадке резервуара, а также к технологическим элементам, таким как люки, штуцеры и другое оборудование, требующее регулярного обслуживания и инспекции.
Кольцевая лестница крепится непосредственно к стенке резервуара и не требует отдельного фундамента, что делает её более экономичной и удобной в эксплуатации по сравнению с отдельно стоящими или шахтными лестницами
Кольцевая лестница
Виды резервуаров
Кликни, чтобы узнать подробнее
Мобильный | MT
Интенсивный нагрев | HT
Длительное хранения | ST
Кликни
для перехода на другие резервуары

## Slide 18
Люк-лаз в резервуаре для темных нефтепродуктов предназначен для обеспечения доступа обслуживающего персонала внутрь резервуара при проведении следующих работ:
Технический осмотр внутреннего состояния резервуара.
Ремонтные работы и устранение неисправностей внутри резервуара.
Механическая и химическая очистка резервуара от остатков нефтепродуктов и донных отложений.
Монтаж и демонтаж технологического оборудования внутри резервуара.
Обеспечение выхода персонала на понтон или плавающую крышу (при соответствующей конструкции резервуара)
Виды резервуаров
Кликни, чтобы узнать подробнее
Мобильный | MT
Интенсивный нагрев | HT
Длительное хранения | ST
Кликни
для перехода на другие резервуары
Люк лаз

## Slide 19
Замерный люк в резервуаре для темных нефтепродуктов предназначен для определения уровня жидкости (нефтепродуктов и подтоварной воды) внутри резервуара и для взятия проб продукта с помощью пробоотборника. Он обеспечивает удобный и герметичный доступ внутрь емкости для проведения этих операций.
Основные функции замерного люка:
Позволяет вручную измерять уровень жидкости в резервуаре.
Обеспечивает возможность отбора проб нефтепродуктов для анализа.
Герметично закрывается, предотвращая попадание влаги, загрязнений и испарение продукта.
Имеет конструкцию, обеспечивающую безопасность и возможность опломбирования для исключения несанкционированного доступа.
Монтируется на монтажном патрубке крыши вертикальных резервуаров или на крышке горловины горизонтальных емкостей
Замерный люк
Виды резервуаров
Кликни, чтобы узнать подробнее
Мобильный | MT
Интенсивный нагрев | HT
Длительное хранения | ST
Кликни
для перехода на другие резервуары

## Slide 20
Состоит из вентиляционного патрубка и конденсатоотводчика
Давление может разрушить стенку резервуара, выдавить крышу или привести к взрывоопасной ситуации. Задача устройства отвода паров ErichHahn — выровнять давление при нагреве, заполнении и опорожнении резервуара, а также для отвода конденсата в устройство перелива
При хранении, разгрузке и загрузке нефтепродуктов, при изменении температуры окружающей среды и попадании окружающего воздуха извне, в резервуарах образуются пары в газовом пространстве, что приводит к увеличению давления в резервуаре.
Устройство отвода паров
Виды резервуаров
Кликни, чтобы узнать подробнее
Мобильный | MT
Интенсивный нагрев | HT
Длительное хранения | ST
Кликни
для перехода на другие резервуары

## Slide 21
Резервуары ErichHahn обеспечивают защиту от перелива в автоматическом и механическом режимах.
Система механической защиты состоит из стального трубопровода смонтированного по высоте внутри резервуара и обеспечивает сброс битума в сборные емкости с внешней стороны резервуара в случае отказа автоматики. Помимо аварийного перелива, через нее отводится конденсат, который образуется на кровле в результате работы устройства паров.
Система автоматической защиты состоит из радарного уровнемера Vegapuls и сигнализатора уровня Vegacap.
Устройство предотвращения перелива
Виды резервуаров
Кликни, чтобы узнать подробнее
Мобильный | MT
Интенсивный нагрев | HT
Длительное хранения | ST
Кликни
для перехода на другие резервуары

## Slide 22
Применяется в резервуарах 50 и 100 м³
Состоит из металлической рамы на которой по всему днищу резервуара расположены
трубные регистры.
Бесшовные трубы, во избежание расхождение швов и протечки масла
Применяются для дополнительной интенсификации процесса обогрева совместно с масляной системой обогрева в мобильных резервуарах 50 и 100 м3 . Электронагревательные ТЭН ускоряют нагрев до 30%
Электронагревательные ТЭН
Виды резервуаров
Кликни, чтобы узнать подробнее
Мобильный | MT
Интенсивный нагрев | HT
Длительное хранения | ST
Кликни
для перехода на другие резервуары

## Slide 23
Система нагрева термальным маслом.
Система загрузки и разгрузки продукта.
Теплоизоляция 200 мм стен, крыши и днища резервуара
Система отвода паров.
Люк-лаз для внутреннего осмотра, удобного обслуживания и ремонта резервуар.
Система предотвращения от перелива.
Термометр для измерения температуры продукта в резервуаре.
Термометр аналоговый для дополнительного контроля температуры продукта в резервуаре.
Лестница с ограждением.
Система контроля и пожарной безопасности.
Электронагревательные ТЭНы дополнительно к термальному маслу, для увеличения скорости нагрева продукта на 20%.
Радарный уровнемер VEGA (Германия) или аналог для автоматизированного контроля за наличием битумных материалов в резервуаре.
Система аварийного контроля уровня с помощью датчика VEGA (Германия) или аналог.
Пробоотборник RITAG (Германия) или аналог для удобного и безопасного отбора проб в резервуаре и контроля качества продукта.
Затвор с электроприводом ABO valve (Чехия) или аналог с электроприводом PS (Германия) или аналог.
Комплектация мобильного
терминала
Базовая
Дополнительная
Виды резервуаров
Кликни, чтобы узнать подробнее
Мобильный | MT
Интенсивный нагрев | HT
Длительное хранения | ST
Кликни
для перехода на другие резервуары

## Slide 24
Система контроля и пожарной безопасности
Радарный уровнемер Vega
Датчик максимального уровня Vega
Пробоотборник Ritag
Сигнализирующий датчик температуры
Биметаллический термометр
Система пожарной безопасности
Для перехода на нужное оборудование кликни на название в списке
Виды резервуаров
Кликни, чтобы узнать подробнее
Мобильный | MT
Интенсивный нагрев | HT
Длительное хранения | ST
Кликни
для перехода на другие резервуары

## Slide 25
Радарный
уровнемер VEGA
Виды резервуаров
Кликни, чтобы узнать подробнее
Мобильный | MT
Интенсивный нагрев | HT
Длительное хранения | ST
Кликни
для перехода на другие резервуары
Система контроля и ПБ
Используется для измерения уровня и учета хранящейся продукции в резервуаре. Уровнемер излучает микроволновой сигнал в сторону битума в резервуаре, отражает сигнал от поверхности и исходя из зависимой от расстояния разности частот вычисляет расстояние до поверхности контролируемой среды.
В зависимости от этого расстояния вычисляется объем битума в резервуаре.

## Slide 26
Датчик максимального уровня VEGA
Виды резервуаров
Кликни, чтобы узнать подробнее
Мобильный | MT
Интенсивный нагрев | HT
Длительное хранения | ST
Кликни
для перехода на другие резервуары
Система контроля и ПБ
Применяется для предотвращения перелива продукции в резервуаре.
Датчик установлен на резервуаре и используется в стационарном и автоматическом режиме.
Возможно подключение бесконтактного переключателя для автоматического отключения
разгрузочного насоса.

## Slide 27
Пробоотборник RITAG
Виды резервуаров
Кликни, чтобы узнать подробнее
Мобильный | MT
Интенсивный нагрев | HT
Длительное хранения | ST
Кликни
для перехода на другие резервуары
Система контроля и ПБ
Предназначен для удобного и безопасного отбора проб в резервуаре и дальнейшего контроля качества продукции. Для отбора проб в резьбовой адаптер пробоотборника вкручивается емкость для пробы объемом от 100 до 1000 мл. При поворачивании и удерживании маховика, конус поднимается с седла, и в емкость наливается продукт. Объем пробы регулируется дистанцией поворота влево. При достижении нужного объема пробы маховик опускается. Под усилием пружины он возвращается в закрывающее положение, после чего емкость для отбора пробы можно извлечь.
Среднее время для забора одной пробы — 5 минут.

## Slide 28
Сигнализирующий датчик температуры
Виды резервуаров
Кликни, чтобы узнать подробнее
Мобильный | MT
Интенсивный нагрев | HT
Длительное хранения | ST
Кликни
для перехода на другие резервуары
Система контроля и ПБ
Контроль температуры достигается с помощью датчика температуры, контроллера и электропривода. Клапан регулирует подачу горячего масла в систему обогрева. Клапан открывается и закрывается в ответ на сигнал контроллера для поддержания заданной температуры битума. Обогрев автоматически отключается, если уровень битума упадет ниже вершин нагревательных элементов.

## Slide 29
Биметаллический термометр
Виды резервуаров
Кликни, чтобы узнать подробнее
Мобильный | MT
Интенсивный нагрев | HT
Длительное хранения | ST
Кликни
для перехода на другие резервуары
Система контроля и ПБ
Для стационарного измерения и контроля температуры применяется биметаллический термометр.

## Slide 30
Система пожарной безопасности
Виды резервуаров
Кликни, чтобы узнать подробнее
Мобильный | MT
Интенсивный нагрев | HT
Длительное хранения | ST
Кликни
для перехода на другие резервуары
Система контроля и ПБ
Резервуары объемом более 5 000 м3 оснащаются системой пожаротушения. Для контроля возгорания в резервуаре предусматривается монтаж двух тепловых линейных извещателей (термокабелей) по основной кровле резервуара. Температура срабатывания термокабеля 180 градусов. Данные термокабели подключаются в систему пожарной сигнализации терминала. Информация о месте срабатывания пожарных извещателей передается в систему автоматизации пожаротушения. При срабатывании термокабеля в системе автоматического пожаротушения, происходит подача раствора огнетушащего вещества в резервуар. Непосредственно вблизи резервуара предусматривается установка устройства местного запуска пожаротушения

## Slide 31
Виды резервуаров
Кликни, чтобы узнать подробнее
Мобильный | MT
Интенсивный нагрев | HT
Длительное хранения | ST
Кликни
для перехода на другие резервуары
Далее
Основные технические характеристики ST

## Slide 32
Виды резервуаров
Кликни, чтобы узнать подробнее
Мобильный | MT
Интенсивный нагрев | HT
Длительное хранения | ST
Кликни
для перехода на другие резервуары
Назад
Основные технические характеристики ST

## Slide 33
Основные технические характеристики HT
Виды резервуаров
Кликни, чтобы узнать подробнее
Мобильный | MT
Интенсивный нагрев | HT
Длительное хранения | ST
Кликни
для перехода на другие резервуары
Далее

## Slide 34
Основные технические характеристики HT
Виды резервуаров
Кликни, чтобы узнать подробнее
Мобильный | MT
Интенсивный нагрев | HT
Длительное хранения | ST
Кликни
для перехода на другие резервуары
Назад

## Slide 35
Основные технические характеристики MT
Виды резервуаров
Кликни, чтобы узнать подробнее
Мобильный | MT
Интенсивный нагрев | HT
Длительное хранения | ST
Кликни
для перехода на другие резервуары
Далее

## Slide 36
Основные технические характеристики MT
Виды резервуаров
Кликни, чтобы узнать подробнее
Мобильный | MT
Интенсивный нагрев | HT
Длительное хранения | ST
Кликни
для перехода на другие резервуары
Назад

## Slide 37
Технологические процесс
Установка модификации битума MB-25
Описание
Кликни, чтобы узнать подробнее
Преимущества
Специфика установки
Основные тех. характеристики
Области применения
Дополнительное оборудование
Кликни на название - появится тех. хар-ка
Установка модификации битума MB-25
Насосный агрегат подачи битума и выдачи PMB
Станция подачи пластификатора
Станция подачи адгезионной добавки (ПАВ)
Гомогенизатор (коллоидной мельницы)
Реактор смешения и узел подачи полимера

## Slide 38
Технические характеристики
Установка модификации
Кликни, чтобы узнать подробнее

## Slide 39
Технические характеристики
Установка модификации
Кликни, чтобы узнать подробнее

## Slide 40
Технические характеристики
Установка модификации
Кликни, чтобы узнать подробнее

## Slide 41
Описание
Предназначена для производства полимер-модифицированных битумов (PMB) пригодными для этого полимерами и присадками для улучшения свойств вяжущего вещества для строительства асфальтобетонных дорог.
Многопроходная установка предусматривает применение стирол-бутадиен-стирол (СБС) полимеров, практически всех известных полимерных модификаторов, в том числе резиновую крошку. Возможно применение специальных добавок, например, серы.
В зависимости от качества конечного битума, применяемого полимера и желаемой концентрации продукта может быть достигнута производительность установки до 60 т/час.
Работа установки основана на подаче под давлением нагретого до расчетной температуры битума в реактор смешения с одновременной подачей полимерных компонентов. После смешивания компонентов, материал подается в коллоидную мельницу и возвращается обратно, где в результате физико-химической реакции получается PMB. После приготовления готовый продукт (PMB) подается в накопительный резервуар.
Встроенная автоматическая система управления регистрирует данные о технологическом процессе модификации битумов, включая следующие параметры: температура, вес продукта в реакторе смешения, массовый расход, время операции. Все операции фиксируются и архивируются.
Модульная стальная конструкция состоит из блок-контейнеров с качественным оборудованием европейских производителей и включает: узел подачи СБС полимеров, узел подачи гранулированной серы и два реактора смешения с трубопроводами.
Установка имеет два реактора-смесителя, каждый объёмом 30 м3
Установка модификации
Кликни, чтобы узнать подробнее

## Slide 42
Описание
Предназначена для производства полимер-модифицированных битумов (PMB) пригодными для этого полимерами и присадками для улучшения свойств вяжущего вещества для строительства асфальтобетонных дорог.
Работа установки основана на подаче под давлением нагретого до расчетной температуры битума в реактор смешения с одновременной подачей полимерных компонентов. После смешивания компонентов, материал подается в коллоидную мельницу и возвращается обратно, где в результате физико-химической реакции получается PMB. После приготовления готовый продукт (PMB) подается в накопительный резервуар.
Модульная стальная конструкция состоит из блок-контейнеров с качественным оборудованием европейских производителей и включает: узел подачи СБС полимеров, узел подачи гранулированной серы и два реактора смешения с трубопроводами.
Установка имеет два реактора-смесителя, каждый объёмом 30 м3
Многопроходная установка предусматривает применение стирол-бутадиен-стирол (СБС) полимеров, практически всех известных полимерных модификаторов, в том числе резиновую крошку. Возможно применение специальных добавок, например, серы.
В зависимости от качества конечного битума, применяемого полимера и желаемой концентрации продукта может быть достигнута производительность установки до 60 т/час.
Встроенная автоматическая система управления регистрирует данные о технологическом процессе модификации битумов, включая следующие параметры: температура, вес продукта в реакторе смешения, массовый расход, время операции. Все операции фиксируются и архивируются.
Установка модификации
Кликни, чтобы узнать подробнее

## Slide 43
Преимущества
В составе установки применяется высокоэффективная коллоидная мельница SIEFER Trigonal®-Machine. Коллоидная мельница (гомогенизатор) SIEFER Trigonal®-Machine специально сконструирована для производства PMB.
В реакторе-смесителе применяются перемешивающие устройства для предварительного смешивания исходного битума с полимерным модификатором и другими жидкими добавками
Высокоэффективная система спутникового подогрева обеспечивает поддержание температуры насосного оборудования: внутренних трубопроводов и агрегатов установки по производству модифицированного битума
Для точного дозирования битума и полимеров применяется тензодатчики и датчики кориолиса, дозирование осуществляется в автоматическом режиме по принципу потери веса.
Возможность применения практически всех известных типов модификаторов (полимеров), как твердых порошкообразных и в гранулах, так и жидких.
Установка модификации
Кликни, чтобы узнать подробнее

## Slide 44
Спецификация установки для MB:
Установка модификации
Кликни, чтобы узнать подробнее
Вид сверху
Вид сзади

## Slide 45
Спецификация установки для MB:
Установка модификации
Кликни, чтобы узнать подробнее
Вид сверху
Вид спереди

## Slide 46
Спецификация установки для MB:
Установка модификации
Кликни, чтобы узнать подробнее
Вид спереди
Вид сзади

## Slide 47
Основные технические характеристики
Кликни, чтобы узнать подробнее
Далее
Установка модификации

## Slide 48
Кликни, чтобы узнать подробнее
Назад
Основные технические характеристики
Далее
Установка модификации

## Slide 49
Основные технические характеристики
Кликни, чтобы узнать подробнее
Назад
Установка модификации

## Slide 50
Области применения
Дорожное покрытие:
Адгезионные и гидроизоляционные свойства полимер-модифицированного битума, его сопротивление циклическим знакопеременным нагрузкам, в том числе и при низких температурах окружающего воздуха делают его популярным выбором при устройстве дорожных покрытий. Применение полимер-модифицированного битума помогает получить ровную и прочную поверхность, способную выдерживать нагрузки от движущихся автомобилей, грузовиков и другой техники.
Аэродромы:
Взлетно-посадочные полосы, рулежные дорожки и перроны аэродромов служат дольше благодаря устойчивости полимер-модифицированного битума к деформации при нагрузках, возникающих от тяжелой авиационной техники.
Сооружение мостов:
Повышенная гибкость и долговечность полимермодифицированного битума делают его предпочтительным материалом при выборе покрытия проезжей части мостов.
Автомобильные гоночные трассы:
PMB обеспечивает гладкую, прочную поверхность с хорошим сцеплением, которая идеально подходит для гоночных трасс.
Гидроизоляция:
Полимер-модифицированный битум и наличие латекса в составе холодно-битумной мастики придают ей характеристики, необходимые для устройства и ремонта гидроизоляции: эластичность и увеличение максимальных температур теплостойкости и морозоустойчивости изоляционного покрытия.
Обустройство кровли:
Благодаря своей водостойкости, полимермодифицированный битум широко применяется в кровельных материалах, обеспечивающих надёжную защиту зданий от повреждения водой.
Установка модификации
Кликни, чтобы узнать подробнее

## Slide 51
Описание технического процесса
В установке модификации битума MB-25 используется поточная технология производства PMB, при которой битум-полимерная композиция один раз проходит через коллоидную мельницу. Потоки битума и модификаторов регулируются независимо и могут быть изменены в процессе производства без воздействия друг на друга.
Из системы дозирования СБС-полимер направляется в реактор смешения для предварительного смешивания с битумом и другими жидкостями. Из реактора смешения битум-полимерная композиция попадает в мельницу. На входе в мельницу установлен подпорный насос.
Для дозирования СБС-полимера используются тензодатчики. Расход отслеживается системой управления и автоматически регулируется в АСУ ТП установки в соответствии с заданным рецептом. Согласно рецепту, оператор задаёт концентрацию СБС-полимера в смеси. Процент содержания полимера в смеси определяется рецептурой. Строгое соблюдение рецептуры обеспечивает система дозирования. Установка позволяет производить битумполимерную композицию с концентрацией полимера в общем объёме от 3% до 12% .
Элементы битум-полимерной композиции подаются одновременно, что гарантирует непрерывность производственного процесса. Дозирование битума происходит с помощью кориолисовых расходомеров. Дозирование жидких добавок происходит с помощью расходомеров.
В мельнице полимерный гранулят дробится на мелкие частицы и смешивается с битумом. За коллоидной мельницей по ходу движения смеси расположен распределительный трёхходовой клапан. С его помощью можно осуществлять полную или частичную рециркуляцию битум-полимерной композиции для повторного прохождения через коллоидную мельницу. Готовый продукт поступает в ёмкость клиента для хранения и дозревания PMB.
Коллоидная мельница, установленная на ErichHahn MB, рассчитана на работу с концентрированной битум-полимерной композицией. Концентрат вводится в битум, который подаётся в технологический процесс по отдельной линии. Дозирование битума происходит с помощью кориолисовых расходомеров. На выходе из установки получается готовый PMB.
Установка модификации
Кликни, чтобы узнать подробнее
Изображение

## Slide 52
Установка модификации
Кликни, чтобы узнать подробнее
Описание
Технический процесс

## Slide 53
Дополнительное АРМ
Дополнительное оборудование
Видеонаблюдение
Система электронагрева теплоносителя
Дополнительное АРМ оператора может быть размещено на значительном удалении от установки, например, в центральной диспетчерской предприятия. Такое решение позволяет дистанционно и в полном объёме осуществлять контроль и управление установкой PMB и передавать управление от одного оператора к другому.
Установка системы видеонаблюдения подразумевает под собой не только непосредственный контроль за производственным процессом и персоналом. Видеонаблюдение в технологическом отсеке установки и в операторской необходимо для целей безопасности. Наличие этой системы в составе установки поможет при выявлении объективных причин аварий и других нештатных ситуаций.
Обеспечивает автономность установки модификации битума и предназначена для нагрева масляного теплоносителя и подачи его по трубопроводам для подогрева технологического оборудования. Нагрев термального масла осуществляется в котле до заданной рабочей температуры. Горелка, установленная в котле, может быть монотопливной: дизельной, мазутной, газовой или многотопливной.
Кликни, чтобы узнать подробнее
Далее
Установка модификации

## Slide 54
На установке модификации битума ErichHahn предусмотрена линия подачи жидких добавок непосредственно в ёмкость смешивания. Ёмкость для хранения жидкой присадки ПАВ расположена за пределами технологического отсека установки и не занимает много места. Для поддержания заданной температуры ПАВ и предотвращения замерзания предусмотрен чехол с электрообогревом. Уровень жидкости в ёмкости отслеживается тензодатчиком. С тензодатчика сигнал поступает в систему АСУ ТП.
Блок для жидкой присадки ПАВ
Дополнительный блок подачи полимера
Дополнительный блок подачи полимера предназначен для автоматизации подачи компонента в расходный бункер. Он позволяет разгрузить оператора установки, которому не нужно вести постоянное наблюдение за уровнем полимера в расходном бункере и своевременно пополнять запас. На дне бункера установлен шнековый транспортер, который регулирует количество подаваемого полимера посредством скорости вращения шнека. Бункер оснащен предохранительной решеткой.
Дополнительное оборудование
Кликни, чтобы узнать подробнее
Назад
Установка модификации

## Slide 55
Автоматическая установка разгрузки ж/д цистерн | ARU
Автоматический пункт загрузки автотранспорта | ATL
Автоматический пункт загрузки/разгрузки автотранспорта | ATLU
Автоматический пункт разгрузки автотранспорта | ATU
Устройство верхней загрузки | TLA
Мобильная платформа загрузки автотранспорта | MTL
Автоматический мобильный пункт загрузки/разгрузки автотранспорта | MTLU
Установки разгрузки и загрузки битума
Для перехода на нужное оборудование кликни на название в списке
Кликни, чтобы узнать подробнее
Области применения
Наши проекты

## Slide 56
Автоматическая установка разгрузки ж/д цистерн | ARU
Технические характеристики
Кликни, чтобы узнать подробнее
7-24часа
Время разгрузки цистерны
350кВт
Мощность по теплопередаче
ErichHahn ARU предназначена для ускоренного автоматизированного разогрева и слива вязких и застывающих грузов из вагонов-цистерн установленных на железнодорожных сливных эстакадах.
Внешний
теплообменник
Система
продуктопроводов
Устройство
нижнего слива
Пост
управления
Фильтр для вязких
жидкостей
Опорная рама
Теплоизоляция
Насосная установка
Запорно-
регулирующая
арматура
Блок
теплообменников
Система маслопроводов
для обогрева
Металлорукава DN 50
Области применения
Наши проекты
Виды установок

## Slide 57
Далее
Кликни, чтобы узнать подробнее
Технические характеристики
Виды установок

## Slide 58
Кликни, чтобы узнать подробнее
Технические характеристики
Назад
Виды установок

## Slide 59
Технические характеристики
Автоматический пункт загрузки автотранспорта | ATL
30-130 куб.м / час
Пропускная способность пункта
1 - 2
Количество постов
7,07кВт
Max установоч-ная мощность
Система контроля и пожарной безопасности
Система загрузки продукта
Мостик переходной
Автомобильные весы
Светофоры светодиодные
Навес
Операторская
Кликни, чтобы узнать подробнее
Автоматический пункт загрузки автотранспорта ErichHahn ATL предназначен для налива в автоцистерны вязких и застывающих грузов. Возможен одновременный налив двух автоцистерн. Пропускная способность пункта на два поста достигает 80 автоцистерн или 2000 тонн продукции в сутки.
Области применения
Наши проекты
Виды установок

## Slide 60
Далее
Кликни, чтобы узнать подробнее
Технические характеристики
Виды установок

## Slide 61
Кликни, чтобы узнать подробнее
Технические характеристики
Назад
Виды установок

## Slide 62
Технические характеристики
Автоматический пункт загрузки и разгрузки автотранспорта | ATLU
Система контроля и пожарной безопасности
Система загрузки продукта
Мостик переходной
Автомобильные весы
Светофоры светодиодные
Навес
Операторская
Кликни, чтобы узнать подробнее
30-130 куб.м / час
Пропускная способность пункта
1 - 2
Количество постов
38кВт
Max установоч-ная мощность
ErichHahn ATLU предназначен для одновременного обслуживания автотранспорта в пункте налива и слива вязких и застывающих жидкостей. Пропускная способность пункта на два поста достигает 2000 тонн продукции в сутки (80 автоцистерн).
Области применения
Наши проекты
Виды установок

## Slide 63
Далее
Кликни, чтобы узнать подробнее
Технические характеристики
Виды установок

## Slide 64
Кликни, чтобы узнать подробнее
Технические характеристики
Назад
Виды установок

## Slide 65
Технические характеристики
Автоматический пункт разгрузки автотранспорта | ATU
110-360
куб.м / час
Пропускная способность пункта
2;4;6
Количество секций
44-125
кВт
Установочная мощность
Приемные рукава
Фильтр для вязких жидкостей
Операторская
Силовой каркас
Насосное оборудование
Кликни, чтобы узнать подробнее
ErichHahn ATU предназначен для одновременной разгрузки вязких и застывающих грузов из двух и более автомобильных цистерн и подачи продукта к потребителю либо в парк хранения
Области применения
Наши проекты
Виды установок

## Slide 66
Далее
Кликни, чтобы узнать подробнее
Технические характеристики
Виды установок

## Slide 67
Кликни, чтобы узнать подробнее
Технические характеристики
Назад
Виды установок

## Slide 68
Технические характеристики
Устройство верхней
загрузки |TLA
Кликни, чтобы узнать подробнее
Опуск
Теплоизоляция
Пружинный балансир
Конусная крышка
Дисковый затвор
Сигнализатор уровня
Шланг отвода паров
Шарнирное соединение
Устройство предназначено для осуществления закрытого наполнения автоцистерн высоковязкими нефтепродуктами через верхнюю горловину.
Устройство представляет собой конструкцию из нескольких трубопроводов, соединенных 4-мя шарнирами. Применение шарниров позволяет сделать конструкцию из жестких труб гибкой. С помощью шарнирных соединений производится установка опуска относительно горловины цистерны.
Конструкция уравновешена при помощи пружинного балансира и управляется одним оператором вручную.
Благодаря своей подвижной конструкции устройство может компактно размещаться вдоль эстакады, не мешая движению транспорта.
Виды установок

## Slide 69
Рабочая среда | Вязкий нефтепродукт
Максимальная производительность [м3/ч] | 85
Тип размещения | На улице, без навеса
Температура окружающего воздуха [°С] | от -40 до + 40
Максимальная температура рабочей среды [°С] | 180
Диаметр устройства загрузки DN [мм] | 100
Тип обогрева | электрический
Тип налива | закрытый
Диаметр шланга отвода паров DN [мм] | 50
Рабочая зона [мм] | 4000
Габаритные размеры ДхШхВ [мм] | 3700х1100х2600
Масса [кг] | 250
Срок службы [лет] | 10
Страна производства | Турция
Технические характеристики
Кликни, чтобы узнать подробнее
Виды установок

## Slide 70
Технические характеристики
Мобильная платформа загрузки автотранспорта | MTL
Входная лестница
Мостик
переходной
Каплесборник
Шкаф управления
Рукав налива
Кликни, чтобы узнать подробнее
Рама с ограждениями
Мобильная платформа загрузки автотранспорта MTL нашего производства предназначена для безопасного и удобного проведения наливных работ в автоцистерны.
Платформа MTL, оборудованная двумя рукавами закрытого налива и двумя переходными мостиками, позволяет проводить операции налива на двух автоцистернах одновременно.
Доступ на платформу загрузки с нижнего уровня осуществляется при помощи входной лестницы, к люку автоцистерны при помощи переходных мостиков.
Виды установок

## Slide 71
Технические характеристики
Кликни, чтобы узнать подробнее
Рабочая среда | Вязкий нефтепродукт
Общая производительность [м3/ч] | 110
Тип размещения | На улице, без навеса
Температура окружающего воздуха [°С] | От -20 до + 40
Температура рабочей среды [°С] | От 110 до 180
Количество постов налива [шт.] | 2
Количество переходных мостиков [шт.] | 2
Рукав налива | 
Диаметр рукава налива DN [мм] | 100
Тип обогрева | электрический
Тип налива | закрытый
Диаметр шланга отвода паров DN [мм] | 50
Рабочая зона рукава [мм] | 4000
Рабочая зона мостика [мм] | 1500
Габаритные размеры ДхШхВ [мм] | 7800х6200х6600
Масса [кг] | 2700
Срок службы [лет] | 10
Страна производства | Турция
Виды установок

## Slide 72
Технические характеристики
Мобильная платформа загрузки и разгрузки автотранспорта
| MTLU
Входная лестница
Площадка обслуживания
Переходной
мостик
Система
слива
Устройство верхнего налива
Кликни, чтобы узнать подробнее
Рама с ограждениями
Мобильная платформа загрузки автотранспорта MTL нашего производства предназначена для безопасного и удобного проведения наливных работ в автоцистерны.
Платформа MTL, оборудованная двумя рукавами закрытого налива и двумя переходными мостиками, позволяет проводить операции налива на двух автоцистернах одновременно.
Доступ на платформу загрузки с нижнего уровня осуществляется при помощи входной лестницы, к люку автоцистерны при помощи переходных мостиков.
Устройство нижнего слива
Виды установок

## Slide 73
Технические характеристики
Кликни, чтобы узнать подробнее
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 | У1
Температура окружающей среды, ºС | от -36 до +42
Класс взрывоопасной зоны по ПУЭ, гл. 7.3, по ГОСТ 31610.10-1-2022 Категория наружной установки по пожарной опасности по СП 12.13130.2009 | В-1г, 2
 | АН
Место расположения | наружное
Показатели работы и характеристики | 
Тип налива | Верхний, закрытый
Пропускная способность налива, макс м3 /ч | 150
Пропускная способность слива, макс м3 /ч | 60
Рабочее давление, МПа | 0,6
Диаметр условного прохода при наливе, мм | 100
Диаметр условного прохода при сливе, мм | 100
Расчетное давление трубопроводов, МПа (изб.) | 1,6
Отвод паров при наливе | Предусмотрен
Зона обслуживания устройств, не менее, м | 
- устройство налива | 3,0
- устройство слива | 3,0
Счетчик-расходомер массовый точность измерения массы, % точность измерения объёма, % точность измерения средней плотности, кг/м3 | ± 0,25 ± 0,25 ± 0,5
Далее
Виды установок

## Slide 74
Параметры питающей сети | 230 В, 50 Гц – оборудование аппаратуры обработки информации; 24 В – напряжение питания датчиков; 400/230 В, 50 Гц – для силового оборудования
Переходной мостик | Предусмотрен
Шлагбаум | Предусмотрен
Светофор | Предусмотрен
Газоанализатор стационарный | Предусмотрен
Система автоматизации | Предусмотрена
Габаритные размеры | 
Длина, L, мм | 9600
Ширина, W, мм | 6200
Высота, H, мм | 6500
Масса изделия, не более, кг | 7000
Срок службы, не менее, лет | 20
Страна производства | Турция/Россия
Технические характеристики
Кликни, чтобы узнать подробнее
Назад
Виды установок

## Slide 75
Кликни, чтобы узнать подробнее
Области применения
Далее
Виды установок

## Slide 76
Кликни, чтобы узнать подробнее
Назад
Области применения
Виды установок

## Slide 77
Виды установок
Кликни, чтобы узнать подробнее
Наши проекты
Далее

## Slide 78
Кликни, чтобы узнать подробнее
Наши проекты
Далее
Назад
Виды установок

## Slide 79
Кликни, чтобы узнать подробнее
Наши проекты
Далее
Назад
Виды установок

## Slide 80
Кликни, чтобы узнать подробнее
Наши проекты
Далее
Назад
Виды установок

## Slide 81
Кликни, чтобы узнать подробнее
Наши проекты
Далее
Назад
Виды установок

## Slide 82
Кликни, чтобы узнать подробнее
Наши проекты
Назад
Виды установок

## Slide 83
Мобильный
мини-терминал
Полностью готовый к эксплуатации объект, который
включает в себя необходимое оборудование для приема, учёта и хранения вязких и застывающих жидкостей c поддержанием их физико-химических свойств.
Мобильные терминалы занимают минимум производственной площади, быстро развертываются и легко перемещаются с помощью автомобильного транспорта.
Терминалы - идеальное инженерное решение для организации технологического процесса подготовки битума к использованию на АБЗ. Также комплекс оборудования может применяться на предприятиях нефтеперерабатывающей, химической, пищевой и других отраслей промышленности.
В зависимости от потребностей клиента состав оборудования может быть расширен, а объём хранения увеличен.
Технические характеристики
Кликни, чтобы узнать подробнее
Наши проекты
Область применения
Конструкция ММТ
Состав ММТ

## Slide 84
 | MMT-200 |  | MMT-400 | MMT-600
Рабочая среда | Вязкие и застывающие жидкости |  |  | 
Климатические условия | Умеренный климат |  |  | 
Температура окружающей среды | от - 40 до + 40 °С |  |  | 
Максимальная температура рабочей среды | 180 °С |  |  | 
Установленная электрическая мощность | 60 кВт |  |  | 
Напряжение питания | 380 В |  |  | 
Полезный объём | 200 м³ | 400 м³ |  | 600 м³
Площадь терминала | 150 м² | 225 м² |  | 300 м²
Система нагрева резервуара |  |  |  | 
Масляные регистры | Предусмотрены |  |  | 
Теплоноситель | Термальное масло |  |  | 
Условный проход масляных трубопроводов | 50 мм |  |  | 
Максимальная температура масла при давлении 0,6 МПа | 200 °С |  |  | 
Технические характеристики
Мини-терминал
Кликни, чтобы узнать подробнее

## Slide 85
КОНСТРУКЦИЯ ERICHHAHN MMT
200 тонн
400 тонн
600 тонн
КОНСТРУКЦИЯ
MMT
Резервуары мобильные интенсивного нагрева
Соединительные
трубопроводы
Установка перекачивания или
распределения вязких жидкостей
Автоматический пункт разгрузки автотранспорта
Мини-терминал
Кликни, чтобы узнать подробнее

## Slide 86
СОСТАВ ERICHHAHN MMT
В базовую комплектацию мобильного мини-терминала входит:
резервуарный парк хранения вязких и застывающих жидкостей с объёмом хранения от 200 до 600 м³
автоматический пункт разгрузки автотранспорта на 2 секции с постом управления
эстакада трубопроводов
насосная установка для выдачи продукта потребителю, размещенная на базе автоматического пункта разгрузки
По желанию заказчика мобильный мини-терминал может быть дополнен и преобразован в производственный комплекс по переработке битума, который включает в себя:
автономную систему подогрева битума на основе термального масла с котлом нагрева масла
установку модификации битумов с производительностью 25 тонн/час
установку производства битумных эмульсий
установку расфасовки битума
увеличен.
Состав MMT
Мини-терминал
Кликни, чтобы узнать подробнее

## Slide 87
ОТРАСЛЬ | ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС | СРЕДА
Нефтепереработка | Перекачка, хранение и транспортировка | Битум, вакуумный дистиллят, гудрон, мазут, полугудрон
Строительство и дорожное строительство | Производство материалов для строительства, перекачка и хранение сырья | Асфальтобетонные и битумоминеральные смеси, силикатный клей (жидкое стекло), пластизоль, жидкий пек, пиролизное топливо, пластизоль
Энергетика | Обогрев. Циркуляция теплоносителя. | Термальное масло
Целлюлозно-бумажная | Перекачка и хранение сырья. | Крахмальный клей, фенолформальдегидная смола, раствор сульфида натрия
Химия | Производство лакокрасочных покрытий, пластмасс, клея, синтетических красителей, синтетического каучука, моющих средств и косметики. Перекачка и хранение. | Фенолформальдегидная смола, акриловая дисперсия, фурановая кислота, клей ПВА, лауретсульфат натрия, лакокрасочные материалы, полиол, силикон, соапсток, олеум, петролятум, пиролизное топливо
Нефтехимия | Производство продукции и сырьевых материалов. Перекачка и хранение. | Термальное масло, оксиэтилидендифосфоновая кислота (ОЭДФК), парафин, трансформаторное масло, масло-пластификатор нефтяной ПН-6, масло цилиндровое 38, парафин спичечный, моторное масло, масло авиационное
Фармацевтика | Производство продукции. Перекачка и хранение сырьевых материалов. | Рыбий жир, глицерин, пластизоль, карболовая кислота, фурановая кислота
Пищевое производство | Производство продукции. Перекачка и хранение сырьевых материалов. | Животный и растительный жир, оливковое масло, кокосовое масло, рыбий жир, глицерин, гидрофуз, карамель, меласса, овощное и фруктовое пюре, суспензии и сиропы различной степени вязкости, шоколадная масса, патока
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ERICHHAHN ATU
Область применения
Мини-терминал
Кликни, чтобы узнать подробнее

## Slide 88
ОБЪЕКТЫ С ERICHHAHN ATU
Реконструкция битумного терминала
АльянсНефтеХим
Рязанская обл.
Уральский битумный терминал
Свердловская обл.
Наши проекты
Мини-терминал
Кликни, чтобы узнать подробнее

## Slide 89
Установка перекачивания вязких жидкостей | HPS
Установка перекачивания и распределения вязких жидкостей | HPDU
Установка перекачивания масел | OPS
Установка перекачивания и распределения масел | OSM-PS
Оборудование для перекачивания вязких жидкостей
Для перехода на нужное оборудование кликни на название в списке
Кликни, чтобы узнать подробнее
Наши проекты
Области применения

## Slide 90
Установка перекачивания вязких жидкостей | HPS
OSM-PS
OPS
HPDU
Кликни
для перехода на другие установки
Кликни, чтобы узнать подробнее
Диапазон произв-ности
0,6 МПа
Рабочее давление насоса
Установка ErichHahn HPS предназначена для непрерывной работы при перекачивании вязких и застывающих жидкостей. Максимальное рабочее давление насоса до 0,8 МПа, температура жидкости до 200 °С, диапазон вязкости жидкости от 20 до 20000 сСт
Пост управления
11-55кВт
Мощность по теплопередаче
От 20 до
20000сСт
Диапазон вязкости среды
30-200
куб.м / час
Шестеренчатый
насос
Рама
Фильтр для
вязких жидкостей
Мотор-редуктор
Дренажная емкость
Технические характеристики
Виды установок
Области применения
Наши проекты

## Slide 91
Виды установок
Далее
Кликни
для перехода на другие установки
Кликни, чтобы узнать подробнее
HPS
Технические характеристики
OSM-PS
OPS
HPDU

## Slide 92
Виды установок
Кликни
для перехода на другие установки
Кликни, чтобы узнать подробнее
Технические характеристики
Назад
HPS
OSM-PS
OPS
HPDU

## Slide 93
Установка перекачивания и распределения вязких жидкостей | HPDU
Кликни
для перехода на другие установки
Кликни, чтобы узнать подробнее
Диапазон произв-ности
0,6 МПа
Рабочее давление насоса
HPDU предназначена для непрерывной работы при перекачивании и распределении по резервуарам хранения вязких и застывающих жидкостей. Максимальное рабочее давление насоса до 0,8 МПа, температура жидкости до 200 °С, диапазон вязкости жидкости от 20 до 20000 сСт
Пост управления
30-55кВт
Мощность двигателя
3 или 4
Количество выходов
90-200
куб.м / час
Шестеренчатый
насос
Рама
Фильтр для
вязких жидкостей
Мотор-
редуктор
Дренажная емкость
Технические характеристики
Виды установок
Области применения
Наши проекты
Дистрибьютор
на 3 или 4
выхода
HPS
OSM-PS
OPS

## Slide 94
Виды установок
Далее
Кликни
для перехода на другие установки
Кликни, чтобы узнать подробнее
Технические характеристики
HPS
OSM-PS
OPS
HPDU

## Slide 95
Виды установок
Кликни
для перехода на другие установки
Кликни, чтобы узнать подробнее
Технические характеристики
Назад
HPS
OSM-PS
OPS
HPDU

## Slide 96
Установка перекачивания масел | OPS
Кликни
для перехода на другие установки
Кликни, чтобы узнать подробнее
Диапазон произв-ности
0,6 МПа
Рабочее давление насоса
OPS предназначена для повышения давления подачи теплоносителей, включая термальные масла, и поддержания температурных режимов на различных участках системы обогрева.
Запорная арматура
22кВт
Мощность двигателя
10 сСт
Вязкость среды не более
50-150
куб.м / час
Технические характеристики
Виды установок
Области применения
Наши проекты
Клапан обратный
Контрольно-
измерительные
приборы
Пост управления
Автоматический трёхходовой смесительный клапан
Фильтр сетчатый
Рама-основание
Насосная установка
HPS
OSM-PS
HPDU

## Slide 97
Виды установок
Далее
Кликни
для перехода на другие установки
Кликни, чтобы узнать подробнее
Технические характеристики
HPS
OSM-PS
OPS
HPDU

## Slide 98
Виды установок
Кликни
для перехода на другие установки
Кликни, чтобы узнать подробнее
Технические характеристики
Назад
HPS
OSM-PS
OPS
HPDU

## Slide 99
Установка перекачивания и распределения масел | OSM-PS
Кликни
для перехода на другие установки
Кликни, чтобы узнать подробнее
Диапазон произв-ности
1 МПа
Рабочее давление насоса
OSM-PS предназначена для повышения давления подачи и равномерного распределения потока теплоносителей, включая термальные масла, между потребителями. Оборудование позволяет регулировать температуру теплоносителя в системе обогрева.
15-22кВт
Мощность двигателя
10 сСт
Вязкость среды не более
50-150
куб.м / час
Технические характеристики
Виды установок
Области применения
Наши проекты
Пост управления
Трубопроводы
обвязки
Запорная и
регулирующая арматура
Насосная установка
Система трубопроводов
и запорной арматуры
Рама-основание
HPS
OPS
HPDU

## Slide 100
Виды установок
Далее
Кликни
для перехода на другие установки
Кликни, чтобы узнать подробнее
Технические характеристики
HPS
OSM-PS
OPS
HPDU

## Slide 101
Виды установок
Кликни
для перехода на другие установки
Кликни, чтобы узнать подробнее
Технические характеристики
Назад
HPS
OSM-PS
OPS
HPDU

## Slide 102
Виды установок
Кликни, чтобы узнать подробнее
Области применения
Далее
Кликни
для перехода на другие установки
HPS
OSM-PS
OPS
HPDU

## Slide 103
Виды установок
Кликни, чтобы узнать подробнее
Назад
Области применения
Кликни
для перехода на другие установки
HPS
OSM-PS
OPS
HPDU

## Slide 104
Виды установок
Кликни, чтобы узнать подробнее
Наши проекты
Далее
Кликни
для перехода на другие установки
HPS
OSM-PS
OPS
HPDU

## Slide 105
Кликни, чтобы узнать подробнее
Наши проекты
Далее
Виды установок
Назад
Кликни
для перехода на другие установки
HPS
OSM-PS
OPS
HPDU

## Slide 106
Кликни, чтобы узнать подробнее
Наши проекты
Далее
Виды установок
Назад
Кликни
для перехода на другие установки
HPS
OSM-PS
OPS
HPDU

## Slide 107
Кликни, чтобы узнать подробнее
Наши проекты
Далее
Виды установок
Назад
Кликни
для перехода на другие установки
HPS
OSM-PS
OPS
HPDU

## Slide 108
Виды установок
Кликни, чтобы узнать подробнее
Наши проекты
Далее
Назад
Кликни
для перехода на другие установки
HPS
OSM-PS
OPS
HPDU

## Slide 109
Виды установок
Кликни, чтобы узнать подробнее
Наши проекты
Назад
Кликни
для перехода на другие установки
HPS
OSM-PS
OPS
HPDU

## Slide 110
Блочно-модульная котельная MBR
Гидравлический разделитель LLH
Проточный нагреватель вязких нефтепродуктов ErichHahn FH
Вспомогательное
оборудование
Для перехода на нужное оборудование кликни на название в списке

## Slide 111
Блочно-модульная
котельная MBR
FH
LLH
MBR
Технические характеристики
Кликни
для перехода на другие установки
Кликни, чтобы узнать подробнее
Вспомогательное оборудование

## Slide 112
Кликни
для перехода на другие установки
Блочно-модульная
котельная MBR
Характеристики
Преимущества
Нет необходимости сооружать под котельную отдельное здание
Монтаж котельной из отдельных модулей проводится в самые сжатые сроки (5-15 дней)
При необходимости модульная котельная может быть перемещена и использована для отопления другого объекта
Цена эксплуатации модульного варианта котельной существенно ниже, чем стационарного
FH
LLH
MBR
Кликни, чтобы узнать подробнее
Вспомогательное оборудование

## Slide 113
Гидравлический разделитель LLH
Кликни
для перехода на другие установки
FH
LLH
MBR
Кликни, чтобы узнать подробнее
Вспомогательное оборудование

## Slide 114
Проточный нагреватель вязких нефтепродуктов FH
Проточный нагреватель ErichHahn FH укомплектован дисковым затвором с электроприводом на выходе из нагревателя и имеет возможность дистанционного управления потоком теплоносителя в кожухотрубчатых теплообменниках. Для управления и контроля за теплоносителем установка оснащена датчиками температуры, сигналы с которых поступают на встроенный шкаф управления. Дисковый затвор с электроприводом имеет концевые выключатели для получения обратной связи по крайним положениям.
Чтобы поддерживать нужную температуру в нагревателе ErichHahn FH, применяется негорючий теплоизоляционный материал плотностью до 200 кг/м с расчетной теплопроводностью в конструкции не более 0,05 Вт/(м*), покрытый оцинкованной крашенной сталью
Кликни
для перехода на другие установки
FH
LLH
MBR
Кликни, чтобы узнать подробнее
Вспомогательное оборудование

## Slide 116
Окислительная установка OBP-25
Блок охлаждения и сепарации отходящих газов OBP-25-GRU
экологическая утилизация отходящих продуктов
Реакторный блок.
Колонного типа OC-17 равномерное распределение воздуха и интенсивное перемешивание
Блок подачи и рециркуляции продукта OBP-25-PU эффективность работы процесса
Блок теплообменников предварительного нагрева OBP-25-HEU1 Рекуперация тепла для снижения энергозатрат
Блок автоматизации и управления. Весь процесс работы установки через программируемый контроллер
Блок подготовки и подачи воздуха OBP-25-APU
контроль подачи кислорода
Реакторный блок.
Трубчатого типа OBP-25-IO высокая степень
диспергирования кислорода
Решение
проблем
Кликни, чтобы узнать подробнее
Принцип
работы
Автоматизация
и интеграция
Технические характеристики
Сравнения
Преимущества

## Slide 117
Проблемы, которые
решает OBP-25
Установка обеспечивает переработку различных видов гудрона, независимо от его вязкости и температуры размягчения (КИШ), с получением всего ассортимента битума в непрерывном режиме.
Неэффективность
устаревших установок
Современные решения для повышения производительности и стабильности
производственного процесса
Неустойчивое качество битума
Сохранение постоянных параметров итогового продукта для высокого качества
Высокие энергозатраты
Рекуперация тепла для значительного снижения расходов
Несоответствие экологическим стандартам
Системы утилизации отходящих газов, соответствующие экологическим требованиям
Окислительная установка
Кликни, чтобы узнать подробнее

## Slide 118
Принцип работы установки
Подача гудрона в реактор через систему рециркуляции
Окисление гудрона кислородом воздуха в колонне и трубчатом реакторе
Контроль температуры и отвода тепла через систему теплообменников
Охлаждение и стабилизация готового битума
Отделение и утилизация отходящих газов, включая черный соляр
Выход битума заданной марки с учетом требований ГОСТ и международных стандартов
Кликни, чтобы узнать подробнее
Окислительная установка

## Slide 119
Автоматизация и интеграция
Автоматизированная система управления
Полный контроль всех параметров процесса с учетом методов и средств устранения всех возможных неполадок при работе
Гибкость интеграции
Наше оборудование легко встраивается в любую систему управления предприя- тием, обеспечивая бесшовную работу с существующими процессами
Дистанционный мониторинг и управление
Обеспечиванием возможность оперативного реагирования на изменения в процессах
Минимизация влияния человеческого фактора
Снижение влияния человеческого фактора (ошибок персонала) на производственный процесс
Интеллектуальные алгоритмы оптимизации
Полный контроль параметров процесса с учетом методов и средств устранения всех возможных неполадок при работе
Кликни, чтобы узнать подробнее
Окислительная установка

## Slide 120
Производительность | до 30 т/час
Температурный диапазон | от - 20°C до + 40°C *
Рабочая температура | 210-230°C
Рабочее давление | 0,3 МПа
Энергопотребление | до 1000 кВт
Обогрев | термальное масло
Степень защиты | IP54
Габариты | 25 × 20 × 18 м
Модульная конструкция
простота монтажа и интеграции в существующую инфраструктуру
Максимальная рекуперация тепла
снижение затрат на энергоресурсы, экномическивыгодная система производства
Высокая степень диспергирования кислорода
улучшенная реакция окисления, более качественный конечный продукт
Безопасность и соответствие нормам
учет пожарных и экологических рисков, подтверждено сертификатами
Автоматизированная система управления
полный контроль процесса окисления, снижение операционных затраты и увеличение рентабельности конечного продукта
Технические характеристики OBP-25
Кликни, чтобы узнать подробнее
Окислительная установка

## Slide 121
Сравнение OBP-25 с типовыми решениями
 | ErichHahn OBP-25 | Типовые решения
Производительность | от 25 до 30 т/ч | 15 – 25 т/ч
Энергопотребление | 700 - 1000 кВт | 900 - 1200 кВт
Рабочее давление | до 0,3 МПа | 0,2 - 0,25 МПа
Рабочая температура | 210 - 220 °C | 220 - 250°C
Тип реактора | колонного + трубчатого типа | только колонного типа
Рекуперация тепла | да (используется для нагрева сырья) | чаще всего нет или частичная
Автоматизация | полностью автоматизирована | частичная автоматизация
Безопасность | контроль кислорода в отходящих газах | стандартные меры
Гибкость к сырью | любые виды гудрона | ограниченная по вязкости
Соответствие эконормам | высокий уровень утилизации отходящих газов | часто требуется доработка
Монтаж и интеграция | модульная конструкция, быстрая установка | долгая установка и наладка
Кликни, чтобы узнать подробнее
Окислительная установка

## Slide 122
Преимущества установки OBP-25
 | ErichHahn OBP-25 | Типовые решения
Тип реактора | Комбинация колонного и трубчатого реакторов обеспечивает более интенсивное перемешивание и эффективнее окисление | Только колонные реакторы
Перемешивающее устройство | Для равномерного распределения компонентов и стабильного получения высококачественного продукта | Как правило, не используются
Система охлаждения | Точный контроль температуры процесса за счет использования термомасла | Применяется воздушное или водяное охлаждение
Автоматизация | Полная, с промышленным программируемым логическим контроллером (ПЛК) и автоматизированным рабочим местом оператора (АРМ) | Частичная автоматизация или менее сложные системы управления
Рекуперация тепла | С состав установки включен блок рекуперации тепла дымовых газов | Зачастую отсутствует
Габариты и масса | Модульная конструкция делает установку компактной и удобной для монтажа | Более габаритные установки, требуют больше места и времени для монтажа
Кликни, чтобы узнать подробнее
Окислительная установка

## Slide 123
Установка плавления битума BMP-6
Установка предназначена для плавления битума, поставляемого в безвозвратной таре и подачи его в состав битумных хозяйств. Плавление битума и разогрев до рабочей температуры осуществляется за счет эффективной передачи тепла от горячего теплоносителя в регистры установки к битуму.
Кликни, чтобы узнать подробнее
Преимущества
Состав и описание работы
Технические характеристики

## Slide 124
Преимущества
Высокая производительность плавления битума
Сохранность качества вяжущего
Оборудование с высокой готовностью монтажа
Максимальное удобство технического обслуживания
Безопасность работы
Кликни, чтобы узнать подробнее
Установка плав-ления битума

## Slide 125
Состав и описание работы
Загрузка блоков твердого битума в установку BMP-6 на подогреваемые опоры осуществляется с помощью вилочного погрузчика.
Фасованный битум под собственным весом проваливается сквозь горячие опоры и разделяется на отдельные части. Далее битум попадает на трубы регистра и в ванну бассейна установки.
Трубчатый (масляный) регистр состоит из двух контуров:
– общий контур, предназначенный для отопления всего бассейна установки;
– индивидуальный контур, предназначенный для отопления одного блока разогрева.
Система вентилей на маслопроводах позволяет включать каждый блок разогрева отдельно.
В ванне бассейна завершается плавление битума, и его температура достигает требуемого параметра.
Блок-контейнер
Люк
Боковое окно
загрузки
Блок разогрева
Кликни, чтобы узнать подробнее
Установка плав-ления битума
Далее

## Slide 126
Состав и описание работы
Основным преимуществом установки плавления битума BMP-6 является удобство обслуживания. Съемная конструкция крыши позволяет вынимать блоки разогрева и оперативно проводить очистку регистров от нагара, а также прочие работы по техническому обслуживанию установки.
Расплавленный битум откачивают через выходной патрубок в расходную ёмкость. Технологические отходы, оставшиеся после плавления битума, убираются через технологические окна.
Кликни, чтобы узнать подробнее
Установка плав-ления битума
Назад

## Slide 127
Технические характеристики
Производительность [т/час] | 12
Мощность, не более [мВт] | 1,2
Количество загружаемых биг-бэгов по 1100 кг | 6
Рабочая температура [°С] | 110-160
Объем хранимого битума [м3] | 12,7
Система обогрева | Предусмотрена
Теплоноситель | Термальное масло
Температура теплоносителя [°С] | 160-205
Расход [м3/ч] | 50
Площадь теплообмена [м2] | 70
Габаритные размеры ДхШхВ [мм] | 11000х2400х2400
Масса, не более [т] | 18
Срок службы [лет] | 10
Кликни, чтобы узнать подробнее
Установка плав-ления битума

## Slide 128
Битумный мини-терминал
Кликни, чтобы узнать подробнее
Функционал
Характеристики
Состав
Управление терминалом
Применение
Преимущества

## Slide 129
Прием из автоцистерн
(ж/д, биг-бэги - опционально)
Хранение
Отгрузка
Модификация (опционально)
Полностью автономный комплекс оборудования
Поддерживает физико-химические свойства продукции
Работает в автоматическом режиме. Оператор может управлять процессами с автоматизированного рабочего места (АРМ) или дистанционно
Модульная конструкция обеспечивает быстрый монтаж и ввод в эксплуатацию
Все элементы* легко транспортировать с помощью автомобильного транспорта
Готовое проектное решение экономит ресурсы на стадии подготовки проекта к реализации
Уникальное решения
и функционал
*кроме резервуаров
Кликни, чтобы узнать подробнее
Битумный мини-терминал

## Slide 130
 | BMT-3000 | BMT-6000 | BMT-20000
Номинальный объём единовременного хранения (тонн) | 3000 | 6000 | 20000
Пропускная способность на приёме продукции (тонн/сутки) | 2250 |  | 
Пропускная способность на выдаче продукции (тонн/сутки) | 1000 |  | 
Требуемая площадь для размещения терминала (м2) | 6 300 (100 х 63) | 6760 (104 х 65) | 10000 (125 х 80)
Характеристики
Кликни, чтобы узнать подробнее
Битумный мини-терминал

## Slide 131
СОСТАВ ТЕРМИНАЛА ERICHHAHN BMT
Участок приема битума
Резервуарный парк
Участок отгрузки
Участок нагрева термального масла
Перекачивающее оборудование
КПП
Лаборатория
Плавильный комплекс (опционально)
Участок модификации битума (опционально)
2
1
3
4
5
6
7
Состав терминала
9
Кликни, чтобы узнать подробнее
Битумный мини-терминал

## Slide 132
УЧАСТОК ПРИЕМА БИТУМНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Заполнение терминала битумом осуществляется с помощью автоцистерн на автоматической станции разгрузки – ErichHahn ATU
ПРЕИМУЩЕСТВА:
Герметичный принудительный слив продукта производится через металлорукав с быстроразъемным соединением.
Каждая секция оснащена насосной установкой, что позволяет организовать одновременную независимую разгрузку автоцистерн.
Автоматическая система управления регистрирует данные о технологическом процессе разгрузки, параметры разгружаемого продукта: температура, массовый расход и время операции.
Также, производится архивирование операционных данных.
Участок приема
битумных терминалов
*Более подробно можете
узнать на главной странице.
Кликни, чтобы узнать подробнее
Битумный мини-терминал
Оборудование загрузки
Состав терминала

## Slide 133
СОСТАВ РЕЗЕРВУАРНЫХ ПАРКОВ:
РЕЗЕРВУАРНЫЙ ПАРК ХРАНЕНИЯ
 | BMT-3000 | BMT-6000 | BMT-20000
Резервуары | HT 400 – 6 шт. | HT 950 – 6 шт. | HT 950 – 2 шт. ST 4500 – 4 шт.
Объём единовременного хранения (тыс. тонн) | 3 000 | 6 000 | 20 000
Резервуары интенсивного нагрева ErichHahn HT
предназначены для интенсивного нагрева и хранения продукта с сохранением 100% качества.
Резервуары длительного хранения ErichHahn ST
предназначены для долгосрочного хранения продукта
с соблюдением технологических процессов для всех видов битумных материалов.
*Более подробно можете
узнать на главной странице.
Резервуарный парк хранения
Кликни, чтобы узнать подробнее
Битумный мини-терминал
Резервуары хранения
Состав терминала

## Slide 134
УЧАСТОК ОТГРУЗКИ БИТУМНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Отгрузка битума с терминала обеспечивает автоматический пункт загрузки автотранспорта ErichHahn MTL
НАЗНАЧЕНИЕ:
Установка предназначена для верхнего налива готовых к отгрузке продуктов комплекса, путем подачи по системе трубопроводов из резервуаров интенсивного нагрева в верхний люк автоцистерны.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
Предусмотрена система автоматического прекращения налива при достижении заданной массы продукта в автоцистерне.
*Более подробно можете
узнать на главной странице.
Отгрузка битумных материалов
Кликни, чтобы узнать подробнее
Битумный мини-терминал
Оборудование загрузки
Состав терминала

## Slide 135
Битумный терминал включает в себя блок нагрева теплоносителя ErichHahn THU-1200. Теплоноситель необходим для нагрева резервуарного парка и автоцистерн, он обеспечивает требуемую текучесть битума для его перекачивания и слива из автоцистерн при низких температурах окружающей среды.
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
В качестве теплоносителя используется термальное масло.
Для хранения и транспортировки масла в блоке размещается котел, насосное оборудование и необходимая регулирующая арматура.
Терминал оснащен автономной замкнутой системой обогрева, поддерживающей заданную рабочую температуру.
Горелка, установленная в котле, может быть монотопливной: дизельной, мазутной, газовой или многотопливной.
УЧАСТОК НАГРЕВА ТЕРМАЛЬНОГО МАСЛА
Участок нагрева
термального масла
Кликни, чтобы узнать подробнее
Битумный мини-терминал
Состав терминала

## Slide 136
ПЕРЕКАЧИВАНИЕ БИТУМНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ДЛЯ ПЕРЕКАЧИВАНИЯ БИТУМНЫХ МАТЕРИАЛОВ ВНУТРИ БИТУМНОГО ТЕРМИНАЛА, ИСПОЛЬЗУЮТСЯ:
Установки ErichHahn HPS-55
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Номинальная производительность каждой насосной установки: 55 м3/ч
Установка выполнена на базе шестеренчатого насоса.
Для привода используется мотор-редуктор.
Установка укомплектована входным фильтром для вязких нефтепродуктов, системами масляного обогрева и теплоизоляции.
Оборудование компактно размещено на раме-основании.
Перекачивание битумных материалов
*Более подробно можете
узнать на главной странице.
Кликни, чтобы узнать подробнее
Битумный мини-терминал
Оборудование перекачки
Далее
Состав терминала

## Slide 137
ПЕРЕКАЧИВАНИЕ БИТУМНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ДЛЯ ПЕРЕКАЧИВАНИЯ БИТУМНЫХ МАТЕРИАЛОВ ВНУТРИ БИТУМНОГО ТЕРМИНАЛА, ИСПОЛЬЗУЮТСЯ:
смонтированные трубопроводные эстакады ErichHahn PR.
Это собственное конструктивное решение для транспортирования жидких продуктов между участками комплекса.
Каждая секция - это готовый участок продуктопровода с трубками обогрева теплоносителем, и опорными металлоконструкциями и фланцевыми соединениями, который достаточно установить на фундамент и соединить со следующей секцией.
Предусмотрены гибкие вставки (вибрационные компенсаторы), которые убирают вибрацию, поглощают гидравлические удары и компенсируют смещения, сдвиги и тепловые удлинения.
Перекачивание битумных материалов
Кликни, чтобы узнать подробнее
Битумный мини-терминал
Назад
Состав терминала

## Slide 138
УПРАВЛЕНИЕ ТЕРМИНАЛОМ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ
с поста управления, который размещён в пункте разгрузки автотранспорта ErichHahn ATU
Пост управления оснащён панелью управления оператора.
УЧЁТ ПРОДУКТОВ
Терминал предусматривает возможность материального учета слива и налива битума на распределительном узле – ErichHahn FMU, в котором устанавливаются кориолисовые расходомеры.
Данные расходомеров отображаются на панели поста управления.
Управление терминалом
Кликни, чтобы узнать подробнее
Битумный мини-терминал

## Slide 139
ПЛАВИЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС (ОПЦИОНАЛЬНО)
Для плавления битума, в состав терминала включена установка ErichHahn BMP-6
ПРЕИМУЩЕСТВА:
Высокая производительность плавления битума – 12 тонн в час.
Вариативность загрузки (верхняя и боковая).
Максимальное удобство технического обслуживания.
Безопасность работы.
ПРИНЦИП РАБОТЫ:
Загрузка блоков твердого битума в установку BMP-6 на подогреваемые опоры осуществляется двумя способами:
с помощью вилочного погрузчика или с помощью двух электротельферов.
Блок-контейнер
Люк
Боковое окно
загрузки
Блок разогрева
Плавильный комплекс (опционально)
*Более подробно можете
узнать на главной странице.
Кликни, чтобы узнать подробнее
Битумный мини-терминал
Состав терминала
Установка плавления

## Slide 140
В основе участка установка окисления битумов ErichHahn MB-25, с производительностью
25 тонн/час.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
Это автоматизированный комплекс, включающий необходимое оборудование для подготовки, дозирования, подачи в технологический процесс и смешивания исходных компонентов полимерно-битумного вяжущего (PMB).
Установка поточного типа производит полимерно-битумное вяжущее (PMB) и битумные вяжущие PG по стандартам Superpave в автоматическом режиме согласно выбранной рецептуре.
Комплекс оборудования размещён на базе 40-футового контейнера.
*Более подробно можете
узнать на главной странице.
Участок
окисления битума
Кликни, чтобы узнать подробнее
Битумный мини-терминал
Состав терминала
Установка окисления

## Slide 141
Въезд на территорию терминала оборудован контрольно-пропускным пунктом.
Территория спроектирована с учетом маневрирования и разворота транспорта и имеет удобные подъезды к станциям слива и налива битума.
В комплект битумного терминала «BMT-20000» входит здание лаборатории, предназначенной для своевременного анализа физико-химических свойств хранимого и перевозимого битума.
Инфраструктура
Битумного терминала
Кликни, чтобы узнать подробнее
Битумный мини-терминал
Состав терминала

## Slide 142
АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ЗАВОДЫ
ОПТОВЫЕ ПОСТАВЩИКИ БИТУМНОЙ ПРОДУКЦИИ
ПРОИЗВОДИТЕЛИ БИТУМА И МАТЕРИАЛОВ НА ЕГО ОСНОВЕ
Для обеспечения хранения больших объёмов битума
Для формирования запаса в регионах, в т.ч. труднодоступных
Для сохранения продукта в низкий сезон спроса и для дальнейшей реализации его в высокий сезон
Применение
битумных терминалов
BMT-20000
Кликни, чтобы узнать подробнее
Битумный мини-терминал

## Slide 143
ДЕМПФИРОВАНИЕ СЕЗОННЫХ КОЛЕБАНИЙ ПОТРЕБЛЕНИЯ
Обеспечивает возможность хранения битума в течение всего года, что позволяет сгладить сезонные колебания спроса.
Гарантия своевременной поставки битума даже в пиковый сезон.
Снижение себестоимости продукта для конечного потребителя за счет оптимизации поставок.
МИНИМИЗАЦИЯ ЛОГИСТИЧЕСКОГО "ПЛЕЧА"
Размещение мини-терминалов ближе к основным потребителям битума снижает транспортные расходы.
Сохранение качества битума благодаря сокращению времени доставки.
Увеличение регионального охвата за счет мобильности и гибкости терминала.
ЗАКУПКА БИТУМА В МЕЖСЕЗОНЬЕ ПО МИНИМАЛЬНЫМ ЦЕНАМ
Мини-терминал позволяет закупать и хранить битум в низкий сезон по более выгодным ценам.
Это снижает конечную стоимость продукта и обеспечивает стабильность поставок в период высокого спроса.
ОРГАНИЗАЦИЯ КОМПАКТНОГО
И НАДЕЖНОГО ХРАНЕНИЯ
Компактное и эффективное хранилище, интегрированное в мини-терминал, позволяет поддерживать нужные объемы битума на локальном уровне.
Надежное хранение гарантирует сохранность качества битума и бесперебойность поставок.
Преимущества
Кликни, чтобы узнать подробнее
Битумный мини-терминал
Далее

## Slide 144
Поддержание физико-химических свойств битума при хранении и перевалке.
Улучшение качества продукции.
Отсутствие потерь.
Высокая степень автоматизации технологических процессов
и удаленный мониторинг.
Снижение количества сотрудников производства.
Снижение степени влияния человеческого фактора на эффективность.
Готовое технологическое решение для предприятий дорожно-строительной отрасли.
Сокращение расходов на монтаж и ввод
в эксплуатацию, благодаря полной готовности
оборудования.
Учёт битума поступающего и отгружаемого
с терминала.
Полный контроль движения битума.
Исключение воровства битума.
1
2
4
3
Преимущественные решения
Кликни, чтобы узнать подробнее
Битумный мини-терминал
Далее
Назад

## Slide 145
Возможность расширения резервуарного парка и увеличение производительности по приёму и выдачи.
Идеальное решение для конкретных требований заказчика.
Возможность создания производственно-логистического комплекса на базе BMT (ПБВ, фасовка, плавление).
Расширение ассортимента выпускаемой продукции.
Повышение конкурентоспособности эксплуатирующей организации.
Модульная конструкция битумного мини-терминала.
Быстрый монтаж и ввод в эксплуатацию.
Возможность одновременного приёма, хранения и налива нескольких марок битума.
Расширение ассортимента выпускаемой продукции.
5
6
8
7
Преимущественные решения
Кликни, чтобы узнать подробнее
Битумный мини-терминал
Назад